# Министерство здравоохранения Российской Федерации

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Инцидин Экстра Н»
фирмы «Эколаб ГмбХ» (Австрия)

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства

«Инцидин Экстра Н» фирмы «Эколаб ГмбХ» (Австрия)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом
дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Л.С.Федорова, Л.Г.Пантелеева, Г.Н.Заева, О.И.Березовский,

А.Н.Сукиасян

Методические указания предназначены для персонала лечебно-
профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров
санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право
заниматься дезинфекционной деятельностью

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Инцидин Экстра Н» - концентрат в виде прозрачной жидкости зеленого цвета. В качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (15%). Кроме того, в состав средства входят глюкопротамин, бензотриазол, алкилполиглюкозид, нитрилотриацетат
натрия, краситель, отдушка и вода.

рН концентрата -9,0 ±0,5.

Средство выпускается в полиэтиленовых канистрах вместимостью б л.
Срок годности средства - 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя. Хорошо смешивается с водой. Водные растворы прозрачные светло-зеленого цвета, обладают моющими свойствами. Срок годности рабочих растворов - 3 суток.

1.2. Средство «Инцидин Экстра Н» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов гепатита В, ВИЧ, герпеса, ротавирусов, аденовирусов, грибов рода Кандида, дерматофитов.

1.3.	    Средство «Инцидин Экстра Н» по параметрам острой токсичности
по ГОСТ 12.1.007-76 относится при введении  в желудок к 3 классу умеренно опасных веществ   и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. При ингаляционном воздействии средство малоопасно.

В виде концентрата средство оказывает выраженное местно-
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз; рабочие растворы
средства (0,25%-5,0%) оказывают местно-раздражающее действие только при
повторных аппликациях.

1.4.	Средство «Инцидин Экстра Н» предназначено для дезинфекции поверхностей  в  помещениях,   предметов  обстановки,   приборов,   аппаратов, санитарно-технического    оборудования,    в    том числе    при    проведении генеральных уборок,     при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, герпес, адено и ротавирусные инфекции)
и грибковой (кандидозы и дерматофитии)  этиологии в лечебно-профилактичес-

3

ских учреждениях (детских., неонатологических, онкологических отделениях и
др.), коммунальных объектах, предприятиях общественного питания.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала,
исходя из расчета, приведенного в таблице 1.

Таблица 1
Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора, % | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора |
| --- | --- |
| По препарату | по ДВ | 1 л раствора | 10 л раствора |
| 0,25 | 0,037 | 2,5 | 997,5 | 25,0 | 9975,0 |
| 0,5 | 0,075 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 0,15 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 0,22 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,'0 |
| 2,0 | 0,30 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 0,37 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 4,0 | 0,60 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 5,0 | 0,75 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

3.  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Средство применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), предметов обстановки, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), для проведения генеральных уборок.

- Поверхности   в   помещениях,   предметы  обстановки  протирают ветошью,   смоченной  раствором   средства  при   норме  расхода   100  мл/м2. Санитарно-техническое оборудование чистят щеткой или ершом, смоченными раствором средства.

- Режимы дезинфекции  объектов растворами  средства «Инцидин Экстра   Н»   в   лечебно-профилактических   учреждениях,   на   коммунальных объектах и предприятиях общественного питания представлены в таблице 2.

3.4.	При использовании средства для профилактической дезинфекции в банях, прачечных, санпропускниках, парикмахерских необходимо пользоваться режимом,   рекомендованным   для   дезинфекции при дерматофитиях, на коммунальных объектах,    предприятиях    общественного питания - режимами дезинфекции, рекомендованными для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

4

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов
растворами средства «Инцидин Экстра Н»

| Объект обеззараживания | Концен- трация рабочего раствора (по пре- парату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззаражи- вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бакте- риальные (кроме туберку- леза) | Ту- бер- ку- лез | Вирус- ные | Кан- дидо- зы | Дер- мато- фитии |  |
| Поверхности в помещениях, предметы обста- новки, приборы, аппараты | 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 | 240 60 30 - 15 - - - | - - - 240 - 30 - 15 | - - - 240 - 30 - 15 | - 60 30 - - - - - | - - - 240 - 30 - 15 | Протирание ветошью |
| Санитарно- техническое оборудование | 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 | 60 30 - - - | - 240 - 30 15 | - 240 - 30 15 | - - 30 - - | - - - 30 15 | Протирание ветошью или чистка щеткой |
| Резиновые коврики | 4,0 5,0 | - - | - - | - - | - - | 30 15 | Протирание |

3.5.   При   проведении   генеральных   уборок   объекты   обрабатывают   в
соответствии с режимами представленными в табл.3.

5

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок
в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, детские, акушерские и гинекологические отделения в т.ч. процедурные кабинеты, лаборатории и т.д. | 1,5 2,5 | 240 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,5 2,5 | 240 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,5 4,0 | 240 30 | Протирание |

Примечание. * Режим соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе со средством избегать попадания его на кожу и в глаза.

- Все работы со средством проводить с использованием резиновых перчаток.

4.3.	Хранить средство следует отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям.

4.4.	Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно
проводить в присутствии пациентов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При попадании средства на кожу – смыть его большим количеством
воды с мылом.

5.2.	При попадании средства в глаза – промыть под струей воды    в
течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацала натрия и обратиться к врачу.

6

5.3. При попадании средства в желудок - дать выпить несколько
стаканов воды с 10-15 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту
не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ

6.1. Контролируемые показатели и нормы

В соответствии с нормативной документацией (спецификацией фирмы «Эколаб ГмбХ», Австрия) средство «Инцидин Экстра Н» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность, показатель преломления, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В   таблице 4       приводятся контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

Таблица 4

Показатели качества дезинфицирующего средства «Инцидин Экстра Н»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Жидкость зеленого цвета |
| 2 | Запах | Ароматный |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,007 ± 0,003 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,396 ± 0,003 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН), в пределах | 9,0 ± 0,5 |
| 6 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %, в пределах | 15,0 ± 0,6 |

6.2.Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид определяют визуально осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм в проходящем или отраженном свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности проводят с помощью пикнометра или ареометра
по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4. Определение показателя преломления

Показатель преломления при 20 °С измеряют рефрактометрически по 
ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения  показателя преломления».

7

6.5.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

Показатель концентрации водородных ионов определяют потенциометрически по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.6.	Определение   массовой   доли   алкилдиметилбензилдаммоний хлорида

6.6.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса
точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1 -2-25-0, 1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2- 100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба  Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)- 1-1, 2-1-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры 1-25,1-50 и 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецил сульфат натрия по ТУ 6-09-37-70-84

Цетилпиридиний хлорид 1 - водный с содержанием основного вещества не менее 99% фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого производителя.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-82.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2..	Подготовка к анализу

6.6.2.1.	Приготовление  0,004 н.  водного раствора додецилсулъфата натрия

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6. 6. 2. 2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор слышанного индикатора готовят смешением    раствора 1  и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока, поскольку хранить его можно в склянке из темного стекла не более 3 дней.
6. 6. 2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрированием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. Раствором цетилпиридиний хлорида,

8

приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

В колбу вносят 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия,
прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего  хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.6.3.	Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Инцидин Экстра Н» от 0,4 до 0,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором средства «Инцидин Экстра Н» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.6.4.	Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида   (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00140  V K 100 100

Х=  ――――――――――,

m V1

где 0,00140- масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая
1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно
С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г;

V  	- объем     титруемого    раствора    додецилсульфата      натрия

концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004моль/дм3, см3;
К     - поправочный     коэффициент    раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм ;
   100  - коэффициент разведения;

V1    - объем раствора средства «Инцидин Экстра Н», израсходованный на титрование, см3;
m      - масса анализируемой пробы, г.

9

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х
определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое
расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа
± 5,0% при доверительной вероятности 0,95.