МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Деконекс 50 ПЛЮС»

фирмы Борер Хеми АГ (Швейцария) для дезинфекции и стерилизации

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Авторы: Федорова Л.С., Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство   «Деконекс   50   ПЛЮС»    представляет   собой    концентрат   зеленого цвета, содержащий в качестве действующих веществ дидецилдиметиламмоний  хлорид 12%, глутаровый альдегид 9.5%, а также другие  компоненты:  неиогенные ПАВ, ингибиторы коррозии. Срок годности концентрата 3 года в невскрытой упаковке производителя. Средство выпускается  в полиэтиленовых  канистрах  емкостью 1.5,  10 и  25 л.  Рабочие  растворы сохраняют свою активность в течение 14 дней при условии хранения в закрытых емкостях.

1.2. Средство проявляет бактерицидное (в т.ч. туберкулоцидное), вирулицидное   (включая возбудителей гепатитов и ВИЧ-инфекцию), фунгицидное (в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон) и спорицидное действие.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок; при нанесении на кожу — к 4 классу малоопасных веществ. Оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки,  а также сенсибилизирующий эффект. Пары средства инфляционно опасны.

1.4. Средство «Деконекс 50 ПЛЮС» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты  и  ВИЧ-инфекцию) и грибковой этиологии; для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в посуде из любого материала путем добавления к воде концентрата средства (табл.1).

При приготовлении 8% раствора, предназначенного для стерилизации изделий медицинского назначения, к питьевой воде, нагретой до температуры 50±1°С, добавляют концентрат, имеющий комнатную температуру (не ниже +20°С), и быстро перемешивают.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего | Количество средства (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
| раствора (по препарату), | 1 л раствора | 10 л раствора |
| % | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 8,0 | 80 | 920 | 800 | 9200 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

3.1. Растворы средства «Деконекс 50 ПЛЮС» применяются для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, двери, стены, жесткая мебель, аппараты, приборы), санитарно-технического оборудования, а также для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов (в т.ч. жестких и гибких эндоскопов, медицинских инструментов к гибким эндоскопам).

3.2. Поверхности в помещениях, санитарно-техническо оборудование протирают  ветошью, смоченной раствором средства, при норме расхода 150 мл/м2. После дезинфекции помещение проветривают 60 мин.

3.3. Дезинфекцию и стерилизацию изделий проводят в стеклянных, эмалированных (без дезинфекцией с изделий удаляют видимые загрязнения: с наружной поверхности с помощью тканевых салфеток, а внутренние каналы промывают в емкости с водой с помощью ерша или шприца с соблюдением противоэпидемических мер. Разъемные изделия перед этим разбирают. Изделия, подлежащие стерилизации, погружают в раствор сразу же после его приготовления. Полости и каналы изделий заполняют раствором с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки). Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде.

3.4. При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и медицинских  инструментов  к  гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№15-6/33 от 17.07.90) и  в  «Методических  рекомендациях  по  дезинфекции,   предстерилизационной  очистке   и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№28-6/3 от 09.02.88).

3.5. Изделия медицинского назначения после дезинфекции промывают проточной водопроводной водой в течение 10 мин. Рабочие растворы средства после дезинфекции можно использовать многократно а течение 7 дней до появления признаков загрязнения, изменения раствора.

3.6.Стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже +20°С в емкостях, содержащих не менее 2 л раствора, при соотношении объема раствора к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 5:1. При этом допускается падение температуры раствора за время стерилиэационной выдержки не ниже, чем до 35°С.

3.7. Для стерилизации раствор используют однократно.

3.8. После окончания стерилиэационной выдержки изделия извлекают стерильными пинцетами (корнцангами) из раствора средства, удаляют раствор из  каналов изделий  и переносят последние в стерильную емкость со стерильной питьевой водой для отмыва изделий от остатков средства. Емкости, используемые при отмыве стерилизуемых изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин. Воду для отмыва изделий стерилизуют в стеклянных емкостях аналогично. Отмыв осуществляют при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Инструменты из металлов отмывают последовательно в двух водах по 5 мин. Изделия, в конструкцию которых входят полимерные материалы (кроме гибких эндоскопов), отмывают предварительно в двух водах по 10 мин. Гибкие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 15 мин. Каналы изделий промывают с помощью стерильного шприца при каждом отмыве в течение 3-5 мин (но не менее 20 см), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми
изделиями.

3.9. Отмытые от остатков «Деконекс 50 ПЛЮС» стерильные изделия извлекают из  воды, помещают на стерильную простыню, удаляют с помощью шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения стерилизованных изделий не более 3 суток.

3.10. Все  манипуляции  в  процессе   стерилизации   и   отмыва   изделий   от  стерилизующего средства проводят в асептических условиях. Работу осуществляют в стерильных перчатках.

Режимы дезинфекции и стерилизации изделий представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции и стерилизации поверхностей

в помещениях и санитарно-технического оборудования

растворами средства «Деконекс 50 ПЛЮС»

| Объект | Концентр. % | Время обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- |

|  | Бакт. инф. (кроме ТБ) | Туберкулез | Кандидозы | Дермато-фитии | Вирусн. инфекции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (поп, двери, стены, жестк. мебель, аппараты, приборы) |

0,5

1,0

1,5

30

15

-

-

-

120

-

120

-

-

-

120

60

-

-

Санитарно-

техническое оборудование

1,0

1,5

15

-

-

120

120

-

-

120

60

-

Таблица 3.

Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

растворами средства «Деконекс 50 ПЛЮС»

| Объект | Конц. | Время обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- |

%

|  | Вир. инф. | Бакт. инф. кроме ТБ | Тубер- кулез | Кандидозы | Дермато-фитии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вирусные

инфекции

ИМИ из резин, стекла, пластмасс, металлов

1,0

1,5

8,0*

-

60

-

30

-

-

-

60

-

60

30

-

-

90

-

-

-

60

Эндоскопы и мед. инструменты к ним

1,5

2,0

8,0*

-

15

-

-

-

-

60

30

-

30

15

-

-

-

-

-

-

60

*начальная температура раствора +50 С.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

4.1. Работы со средством, выполняемые способом протирания, следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях без средств защиты органов дыхания и глаз.

4.2. Обработку поверхностей необходимо проводить в отсутствии пациентов, после чего проветрить помещение в течение 30-60 мин.

4.3. Следует избегать попадания в глаза и на кожу; кожу рук необходимо защищать резиновыми перчатками.

4.4. Емкости для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения должны быть закрыты.

4.5. Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

4.6. Средство следует хранить отдельно ль лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

4.7. При аварийных ситуациях (разлив средства на большой площади и длительное пребывание в этом помещении) возможно острое отравление средством, что выражается а раздражении слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Может наблюдаться обострение аллергических заболеваний. Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. Показан прием теплого молока с пищевой содой (1  чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

4.8. При попадании средства на кожу следует не медленно промыть пораженное место водой в течение 10 мин.

4.9. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей проточной воды в течение 10-15 мин, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к врачу.

4.10. В случае попадания средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, принять 15-20 таблеток активированного угля, обратиться к врачу.