МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

С.И.Иванов

09.04.2002 г.

№ 11-3/135-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства “Векс-Сайд” фирмы "Вексфорд Лэбз., Инк.", США

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

СОГЛАСОВАНО

Председатель подкомиссии по

дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП,

дезинфекционным и ПК средствам

Департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России,

академик РАМН  М. Г. Шандала

“26” февраля 2002 г.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Дьяков В.В.,

Цвирова И.М., Панкратова Г.П.

Физико-химические и аналитические методы контроля качества представлены производителем дезинфицирующего средства “Векс-Сайд”.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство “Векс-Сайд” представляет собой прозрачный жидкий концентрат желтого цвета со специфическим запахом. Средство содержит орто-фенилфенол (6,73 %) и орто-бензил-пара-хлорфенол (5,76%) в качестве действующих веществ, а также анионные поверхностно-активные вещества, стабилизирующие добавки и воду; рН концентрата 2,2(0,2.

Средство расфасовано в пластмассовые канистры емкостью 3,8 л.

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 00С до +200С составляет 2 года с момента изготовления, рабочего раствора - 7 дней.

Средство используют только в виде 0,4 % (по препарату) водного раствора, представляющего собой слегка мутную опалесцирующую жидкость (разведение 1:256).

1.2. Средство “Векс-Сайд” обладает бактерицидной (включая туберкулоцидную), вирулицидной (в отношении вирусов гриппа, герпеса, респираторно - синтициального вируса, аденовирусов, ротавирусов, ВИЧ и вируса гепатита В) и фунгицидной активностью, а также моющими и дезодорирующими свойствами; не вызывает коррозию изделий из металлов.

1.3. Средство по степени воздействия на организм при введении в желудок относится к 3 классу умерено опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 и при ингаляционном воздействии летучих компонентов – к 4 классу малоопасных веществ; оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующими свойствами. Рабочий 0,4% (по препарату) раствор вызывает слабое раздражение глаз, сухость кожи – при повторных воздействиях.

______________

С момента утверждения данных методических указаний считать утратившими силу “Методические указания по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки средства Векс-Сайд фирмы “Вексфорд Лэбз., Инк”, США”, № МУ-151-113 от 21.11.97г.

1.4. Средство “Векс-Сайд” предназначено для дезинфекции и очистки поверхностей и санитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (грипп и др. респираторные вирусные инфекции, герпес, ротавирусный гастроэнтерит, ВИЧ-инфекция, гепатит В) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, в том числе роддомах (за исключением палат для новорожденных), детских учреждениях (школы, интернаты, детские сады и т.п.), на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания, а также для предстерилизационной очистки хирургических инструментов в ЛПУ.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА

2.1. Рабочий 0,4% (по препарату) раствор средства (0,027% по орто-фенилфенолу и 0,023% по орто-бензил-пара-хлорфенолу) готовят в бутыли или в канистре с плотно закрывающейся крышкой путем добавления средства к соответствующему количеству питьевой воды.

Для приготовления рабочего раствора к 1 л воды добавляют 4 мл средства и быстро перемешивают жидкость путем 4-5 кратного переворачивания емкости.

Для приготовления большего количества рабочего раствора необходимо провести перерасчет в соответствующей пропорции.

При наличии специального пластикового контейнера Векс-Сайд емкостью 3,8 л (1 галлон) в него наливают питьевую воду до метки, добавляют с помощью дозатора   15 мл (1/2 унции) средства и быстро перемешивают, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: не допускается смешивать средство “Векс-Сайд” с другими моющими средствами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Средство “Векс-Сайд” применяют для дезинфекции и очистки непористых твердых поверхностей в помещениях (пол, стены, мебель, оборудование, приборы и т.п.), а также санитарно-технического оборудования.

3.2. Поверхности в помещениях протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

Санитарно-техническое оборудование тщательно обрабатывают с помощью ерша, щетки или ветошью, смоченных в растворе средства. По окончании дезинфекции ванну, раковину и т.п. споласкивают водой.

Нормы расхода рабочего раствора средства при однократной обработке - 150 мл на м2, при двукратной - 200 мл на м2.

3.3. Режимы дезинфекции при инфекциях различной этиологии приведены в табл. 1.

Таблица 1

Режимы дезинфекции 0,4% (по препарату) раствором средства “Векс-Сайд”

| Виды инфекций | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
|  | Поверхности в помещениях | Санитарно-техническое оборудование |
|  | Инфекции бактериальной этиологии (кроме туберкулеза) | 30 | 60 | Однократное протирание |
| Инфекции вирусной этиологии | 30 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Кандидозы, дерматофитии | 120 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Туберкулез | 240 | 240 | Двукратное протирание с интервалом 30 мин |

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

4.1. Средство “Векс-Сайд” применяют для предстерилизационной очистки хирургических инструментов из металлов (скальпели, пинцеты, зажимы, корнцанги, ножницы и т.п.).

4.2. Предстерилизационную очистку указанных инструментов проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

4.3. Предстерилизационную очистку осуществляют ручным способом в емкостях из любых материалов в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 2.

Инструменты полностью погружают в рабочий раствор (разъемные инструменты – в разобранном виде) таким образом, чтобы толщина слоя раствора над изделиями была не менее 1 см. Замковые инструменты (ножницы, корнцанги, иглодержатели и др.) следует погружать в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки инструментов в области замка.

Рабочий раствор средства “Векс-Сайд” используют однократно.

Таблица 2

Режим предстерилизационной очистки хирургических инструментов

раствором средства “Векс-Сайд”

| Этапы проведения очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % |

Температура рабочего раствора,

ОС

Время выдержки/

| обработки, мин. |
| --- |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства | 0,4 | Не менее 18 | 30 |

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, ватно-марлевого тампона или

Тканевой (марлевой) салфетки:

( изделий, не имеющих замковых частей;

( изделий, имеющих замковые части.

0,4

То же

0,5

| 1,0 |
| --- |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется | 0,5 |

4.3. Качество предстерилизационной очистки инструментов контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам" (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.2. Следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

5.3. Обработку поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии пациентов.

5.4. В канализационную систему средство следует сливать только в разведенном виде.

5.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При несоблюдении мер предосторожности и при розливе большого количества средства могут возникнуть признаки раздражения верхних дыхательных путей. Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Показан прием теплого молока.

6.2. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой в течение 10-15 минут. При раздражении слизистых оболочек ( закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

6.3. При попадании средства на кожу следует смыть его водой.

6.4. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА “Векс-Сайд”

7.1. Дезинфицирующее средство “Векс-Сайд” в соответствии со спецификацией контролируют по показателям качества, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Показатели и нормы качества дезинфицирующего средства “Векс-Сайд”

| Контролируемый показатель | Норма |
| --- | --- |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | 2,0 ( 2,4 |
| Массовая доля орто-фенилфенола, % | 6,39 ( 7,07 |
| Массовая доля орто-бензил-пара-хлорфенола, % | 5,47 ( 6,05 |

7.2. Аппаратура, реактивы и посуда.

( газовый хроматограф “Хром-5” или другой с пламенно-ионизационным детектором, хроматографической колонкой длиной 3 м и внутренним диаметром 3 мм;

( микрошприц типа МШ-10;

( линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм;

( весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200г;

( пипетка 6-2-5 и 4-2-1- по ГОСТ 29169-91;

( орто-бензил-пара-хлорфенол, ч.д.а.;

( нафталин ч.д.а.;

( ацетон ч.д.а.;

( орто-фенилфенол ч.д.а.;

( водород технический, сжатый в баллоне;

( азот газообразный технический, сжатый в баллоне;

( воздух сжатый, сухой, очищенный от пыли и масла;

( твердый носитель - хроматон N-AW-DMCS (фракция 0,20-0,25 мм);

( неподвижная фаза - силикон SE-ЗО или СКТФТ-50.

7.3. Условия выполнения хроматографических измерений.

При выполнении хроматографических измерений выполняют следующие условия:

( насадка колонки - хроматон N-AW-DMCS, пропитанный 5% SE-30 или СКТФТ-50;

( температура колонки от 70°С до 190°С, скорость программирования 15°С, затем изотерма 2 мин., температура испарителя 250°С, температура детектора 230°С;

( расход газа-носителя 30-40 см3/мин, водорода 25-30 см3/мин, воздуха 250-300 см3/мин;

( объём пробы, дозируемой в хроматограф 1 мкл;

( скорость диаграммной ленты 240 мм/час.

Определение массовой доли орто-фенилфенола и орто-бензил-пара-хлорфенола в средстве “Векс-Сайд” проводят с использованием внутреннего стандарта. В качестве стандарта используют нафталин.

7.4. Подготовка к выполнению измерений.

7.4.1. Подготовка к работе хроматографа.

Колонку хроматографа заполняют насадкой, а при необходимости готовят насадку известным способом.

Устанавливают заполненную колонку в термостат хроматографа, подсоединив её только к испарителю. Кондиционируют колонку в токе газа-носителя при пониженном расходе 20-30 см3/мин и при постепенном повышении температуры от 70°С до 190°С со скоростью нагрева 1-2°С/мин. При температуре 190°С колонку выдерживают 5-6 часов, после чего присоединяют к детектору и продолжают кондиционирование до получения стабильной нулевой линии.

7.4.2. Определение калибровочного коэффициента.

Для определения калибровочного коэффициента берут навеску нафталина около 0,06 г с точностью до 0,0002 г и навеску орто-фенилфенола около 0,30 г с такой же точностью; добавляют 25 см3 ацетона и перемешивают для растворения нафталина. Полученный раствор не менее пяти раз закалывают в колонку хроматографа, ведут хроматографирование в условиях, указанных в п. 6.3. Аналогичным образом определяют калибровочный коэффициент для орто-бензил-пара-хлорфенола.

Калибровочный коэффициент К вычисляют по формуле:

SH   х    аг

К= -----------,

Sr     х   ан

где:   SH - площадь пика нафталина, мм2;

Sr - площадь пика орто-фенилфенола, мм2 (или орто-бензил-пара-хлорфенола);

ан - масса навески нафталина, г;

аг - масса навески орто-фенилфенола, г (или орто-бензил-пара-хлорфенола).

За результат при определении К принимают среднее арифметическое пяти определений. Пределы допускаемой относительной суммарной погрешности результата определения не должны превышать 5%. При получении завышенной погрешности объём выборки удваивают.

Допускается также замена нафталина другим веществом, удовлетворяющим требованиям, которые предъявляются к внутреннему стандарту при количественном определении компонентов смеси.

Относительное время удерживания компонентов:

Нафталин						( 1,0;

орто-бензил-пара-хлорфенол			( 2,1;

орто-фенилфенол					( 3,2.

7.5. Выполнение измерений.

Для определения массовой доли орто-фенилфенола и орто-бензил-пара-хлорфенола в средстве “Векс-Сайд” берут навеску нафталина около 0,06 г с точностью 0,0002 г, в этом же бюксе взвешивают около 3,3 г средства “Векс-Сайд” с точностью 0,0002 г, добавляют 25 см3 ацетона и перемешивают до растворения нафталина. Полученный раствор в количестве 1 мкл 4-5 раз закалывают в колонку хроматографа и хроматографируют в условиях п.6.3.

Массовую долю орто-фенилфенола (X) в процентах рассчитывают по формуле:

Sr     х    ан х Кг  х 100

Х = --------------------------, где

SH      х    анав

Sr  - площадь пика орто-фенилфенол, мм2;

SH  - площадь пика нафталина, мм2;

анав- масса навески “Векс-Сайд”, г;

ан  - масса навески нафталина, г;

Кг - калибровочный коэффициент орто-фенилфенола.

Массовую долю орто-бензил-пара-хлорфенола определяют по аналогичной формуле.

За результат анализа принимают среднее арифметическое четырех параллельных определений, абсолютное расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышают 0,20%.

Предел допустимого значения относительной суммарной погрешности результата анализа составляет 3,0 при доверительной вероятности 0,95.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО “Ди-маркет”

А.И.Чижов

“12” февраля 2002 г.